## Slide 1
2026 KUNLUNXIN · 1024 程序员节
把模型适配里的重复判断，交给 Agent
M100 Model-Agent 与 XPUGen 算子 Agent：两层自动迭代，一套固定验收
P1 - 2
痛点与位置
成本花在哪，Agent 在哪一层
P3 - 5
模型层 Agent
怎么跑完，收益凭什么可信
P6 - 7
算子层 Agent
写与判分开，一次实测迭代记录
P8 - 10
收益与现状
算子快了值多少，哪些已跑通
SGLang 后端 · 昆仑芯 M100 · 技术评审
Notes: 【封面】
封面停留十秒左右。一句话开场：今天讲的是怎么把模型适配里那些重复做的判断，组织成两个能自动跑、而且结果可验收的 Agent。右边四格是接下来的顺序。

## Slide 2
痛点 · 适配成本
模型适配调优，是生态建设的关键成本
模型按天迭代，适配按月交付；这一页先说清楚这笔成本花在哪里
模型侧：持续上新
多模型
主流模型持续更新
Qwen · DeepSeek · Kimi
新架构
结构与精度不断变化
MoE、多模态、低比特量化
快迭代
社区实现快速演进
框架与算子需要同步跟进
适配侧：反复验证
接入
从启动到精度、性能达标
跨层排查，依赖工程经验
补齐
框架与算子缺口逐项补齐
缺少实现或路径不匹配
复验
每次改动都要重新验证
判断重复，经验难以沉淀
迭代压力
芯片竞争力取决于硬件能力、软件成熟度与模型覆盖度
硬件能力在流片那天就定型，模型覆盖度每天被社区改写——适配效率决定硬件能力能否及时发挥
命题 降低单个模型的适配成本，才能持续扩大模型覆盖
把重复的排查、评测与调优组织成可复用的 Agent 流程
本页为定性描述；人周、算子缺口数与复验轮次三个数待实测后填入
1 / 10
Notes: 【1 / 10 · 适配成本 · 约 85 秒（1:25）】
先把成本摆清楚。左边是模型侧的节奏：主流模型持续更新，结构与精度不断变化，社区从发布到跑通是按天算的。
右边是我们这一侧的工作，三件事都要反复做：接入，把模型从启动带到精度、性能达标；补齐，框架与算子的缺口逐项补上；复验，每改一次就要重新验证一遍。
这三件里最贵的不是算力，是第三件——重复判断。同样的问题换个模型再判一遍，经验沉不下来。
中间这句是要害：芯片竞争力取决于硬件能力、软件成熟度与模型覆盖度。硬件能力在流片那天就定型了，模型覆盖度每天都在被社区改写，所以适配效率直接决定硬件能力能不能及时发挥出来。
命题因此只有一个：要扩大模型覆盖，只能把单个模型的适配成本降下来，把重复的排查、评测与调优组织成可复用的 Agent 流程。后面七页回答这件事怎么做。
被问到再说 ——
三个待填的数，口径是：人周按 bring-up 到精度与性能双达标统计；算子缺口按该模型新增或需要重写的算子实现计；复验轮次按一次完整的改—测—判算一轮。
未调优内核与最优实现相差一个数量级，这是适配不能跳过的原因，也是算子层那条线要解决的问题。

## Slide 3
软件栈 · AGENT 介入的位置
昆仑芯 M100 软件栈：Agent 只动上面两层
两类工作——框架层做模型接入调优，算子层做算子补齐提速；底层按原样使用，不改一行
■ Agent 直接参与 □ 昆仑芯 / 社区提供
模型层的工作
模型接入 · 服务验证 · 按实测调优 → 第 4、5 页展开
框架与
推理库
SGLang
vLLM
FlashInfer
推理内核库
XInfer
深度学习框架
PyTorch
算子层的工作
算子缺口补齐 · 生成与调优 · 真机验证收益 → 第 6、7 页展开
算子库
XPU Math
XCN_ATEN_OPS
XHPC
XBLAS / XPUDNN / XFA
XCCL
编译器 · 运行时
硬件与驱动
XCUDA（XTDK） · xTriton · XPU Runtime & Driver · 昆仑芯 M100
依据昆仑芯 M100 软件栈示意图整理；模块名称与分层沿用原图
2 / 10
Notes: 【2 / 10 · 软件栈 · 约 65 秒（1:05）】
这一页说清楚 Agent 站在软件栈的哪一层。
从下往上，芯片、运行时与驱动、编译器，这几层昆仑芯已经做好了，我们按原样使用、一行不改，所以合并成一条。
往上两层才是动手的地方，页面上框出来了。上面一框是框架层：SGLang 是主线，XInfer 是昆仑芯自己的推理框架，这一层做模型接入、服务验证和按实测调优，第 4、5 页展开。
下面一框是算子层：XCN_ATEN_OPS。这一层补齐算子缺口、生成与调优实现、再用真机验证收益，第 6、7 页展开。
实心的三个模块是 Agent 直接参与的，其余由昆仑芯或社区提供，我们只做对接。
被问到再说 ——
为什么不动下面几层：编译器、运行时、驱动是昆仑芯的交付物，改了既不好升级也不好交接；Agent 只通过它们暴露的接口拿编译、运行、性能和理论上限。
vLLM 与 FlashInfer 画在图上只是标清楚位置，当前投入都在 SGLang 这条线上。

## Slide 4
纵览 · 模型层与算子层
两个 Agent：model-agent 调模型，xpugen 写算子
两层结构相同——模型只负责提出，判定交给固定验收与真机测量；区别在于测量范围
model-agent | 模型层
模型接入、服务验证与性能调优
验收链路 先确认精度正确，再确认收益
输出未变
质量达标
确实更快
独立采 Trace；正式压测关闭 profiler
测量范围
整个模型、真实服务与固定评测集
迭代约束
轮次、预算与验收条件按任务冻结
xpugen | 算子层
面向 M100 生成算子实现并调优
验收链路 先确认精度正确，再确认收益
能编译运行
数值对齐参考
真机更快
真机采样与模拟分析用于定位瓶颈
测量范围
单算子，多形状与独立参考对齐
迭代约束
数值先过门，性能按预算持续迭代
输入规格 → 算子请求
由 Trace 定位到的瓶颈算子
新内核 → 模型复验
回到候选迭代，重新判一次
要点 同一个算子内核，既要通过算子验收，也要通过整模型复验
算子 bench 衡量的是局部收益；能否交付，由真实模型上的复测决定
两个 Agent 分属不同仓库，本页只说明职责与交接关系，各自机制见后续页
3 / 10
Notes: 【3 / 10 · 两个 Agent 纵览 · 约 110 秒（1:50）】
两个 Agent 先给一个全貌。左边 model-agent 工作在模型层，做模型接入、服务验证与性能调优；右边 xpugen 工作在算子层，面向 M100 生成算子实现并调优。
两边的结构是一样的：都是先确认精度正确，再确认收益，中间那三个方块就是各自的验收链路，写的都是通过条件。模型只负责提出方案，是否合格由固定验收与真机测量决定，不由模型自己解释。两边也都有一个不作判据的诊断步骤——model-agent 独立采 Trace，xpugen 用模拟器定位瓶颈。
真正的区别是加了底色的那一行，测量范围。model-agent 测的是整个模型、真实服务与固定评测集；xpugen 测的是单算子，多形状、对照独立参考。
中间两条箭头是交接。向右：由 Trace 定位到的瓶颈算子，转成算子层的输入规格与请求。向左：新内核回来，进入模型层的候选迭代，重新判一次。
最下面这句是整页的要点：同一个算子内核，既要通过算子验收，也要通过整模型复验。算子 bench 衡量的是局部收益，能不能交付由真实模型上的复测决定。第 8 页会用一个算例说明这两者能差多少。
被问到再说 ——
两个 Agent 分属不同仓库，本页画的是职责与交接关系；交接目前走到哪一步——人工传递需求与内核，还是已有接口——按实际情况回答。
机制上算子层的产出可以直接作为模型层的候选：候选补丁允许的后缀里包含 .xpu，不需要额外的集成改造。
两层提速之间的落差取决于该算子在端到端耗时中的占比，第 8 页有算例。没有占比数据时，单算子的倍数不能外推为模型加速比。

## Slide 5
模型层 · 一次任务怎么跑完
M100 Agent 执行迭代，结果交回人验收
人只在两头定目标与判交付；中间四个阶段无人值守，每个阶段都有明确产出
三条命令线共用同一套契约 架构接入 onboard-* → 性能调优 run / resume → 持续优化 optimize-* 本页讲中间这条
人：定义目标
模型 / 负载 / 并发
精度阈值与预算
已知缺陷与修复方案
确定输入与任务约定
契约改动后，已有结果不再沿用
交给 Agent
Agent：在固定约束内自动迭代 全程无人值守
A
建立基线
先完成预检，再跑全量评测
产出：基线指标与可复现的启动方式
B
采集 Trace
独立进程采样，不参与计时
产出：热点清单，只用于选方向
C
候选迭代
小步改动，逐个按三道条件验收
产出：通过筛选的候选与各自收益 → 下一页
D
最终复验
重测基线，独立复验每个候选
产出：可交付的最优候选
人：判断交付
核对精度、性能与失败记录
验证通过：导出启动方案
失败或无收益：转人工诊断
逐轮追溯，必要时回退
交付引用已验证的隔离副本
交回给人
将验证过的规则、补丁与失败记录沉淀下来，供下一次任务复用
已有流程可自动执行；新架构、未知缺陷与关键决策仍需要人工参与
4 / 10
Notes: 【4 / 10 · 模型层 · 一次任务怎么跑完 · 约 140 秒（2:20）】
这一页讲模型层的一次任务是怎么跑完的：人定目标，Agent 跑完四个阶段，结果交回人验收。
顶上这一行先交代范围。三条命令线共用同一套契约——架构接入、性能调优、持续优化；今天讲中间这条。
左边是人的第一段工作：确定模型、负载与并发，精度阈值与预算，已知缺陷对应的修复方案，以及输入与任务约定。这一步定完就冻结——契约改动之后，已有结果不再沿用。
中间整段无人值守，四个阶段，每个阶段都有明确产出，这是看懂这条链的关键。A 先完成预检再跑全量评测，产出基线指标和一套可复现的启动方式；B 用独立进程采 Trace，不参与计时，产出热点清单，只用来选方向，不计入任何收益；C 是候选迭代，小步改动、逐个按三道条件验收，产出通过筛选的候选和各自收益，下一页整页展开；D 最终复验，重测基线再独立复验每个候选，产出可交付的那一个。
D 为什么不能省：C 阶段的收益是在筛选过程中测出来的，基线和候选分处不同时间段。重新测一遍基线、再独立复验一次，数才算数。
右边是人的第二段工作：核对精度、性能与失败记录，通过就导出启动方案，失败或没有收益转人工诊断。每一轮都能追溯，必要时回退。
最下面这条回环是外循环：把验证过的规则、补丁与失败记录沉淀下来，供下一次任务复用。这正是第 1 页那个命题——让重复判断逐次减少。
被问到再说 ——
预算与预留：总预算和最终复验预留都写在任务契约里。最终复验要对每个候选重跑一遍完整评测，预留偏小会导致 D 阶段做不完，建议按候选数量与实测单轮耗时自适应，而不是写死一个常数。
恢复运行不重置截止时间，所以临近结束被中断再恢复，D 阶段可能拿不到足额预留，必要时应显式延长并记入状态。
已验收的候选不会成为新基线，后续候选始终从基线分叉，因此多个独立收益不会叠加——一次运行交付的是其中最好的一个，而不是它们的组合。

## Slide 6
模型层 · 凭什么相信这些数字
每个候选按三道固定条件验收，未通过即停止后续测试
这一页回答一个问题：Agent 报出来的收益，凭什么可信
准备 隔离副本 → 应用改动 → 构建并记录产物信息
启动服务 核对端口、设备与模型路径，确认被测对象就是该候选
①
输出未变
贪心 token 完全一致
固定文本对照，数值容差按任务设定
②
质量达标
正确率、解析率均不降
同一批评测题，指标按任务选择
③
确实更快
收益 > 3%，回归 ≤ 5%
重复压测取中位，并须大于噪声极差
由便宜到贵排列，任一道不通过即停止后续测试
凭什么可信 三条防止自欺的约束
口径先冻结：模型、负载、阈值与预算随任务写定，改了之后已有结果不再沿用
测的是同一个候选：隔离副本、记录产物身份，启动时核对端口与模型路径
不能靠少干活变快：输入、精度、上下文与缓存全部冻结，诊断与正式压测分开
待补充实际效果
建议：优化收益曲线
横轴为候选轮次，纵轴为收益；复验通过者单独标注
5.0 × 4.18 in
口径 只有独立复验通过的收益，才进入最终交付
代码中三道条件分别为数值门、质量门与性能门；阈值随任务冻结，候选无权修改
5 / 10
Notes: 【5 / 10 · 模型层 · 候选验收与可信度 · 约 135 秒（2:15）】
上一页 C 阶段里的每一个候选，都要走完这一页。但这一页真正回答的是另一个问题：Agent 报出来的收益，凭什么可信。
先准备：在隔离副本上应用改动，构建并记录产物信息。服务启动时核对端口、设备与模型路径，确认被测的确实是这个候选。
然后三道条件，顺序按成本由低到高。第一道看输出有没有变，判据是贪心 token 完全一致；第二道看质量，正确率与解析率都不许降；第三道看是不是确实更快，收益要大于 3%、回归不超过 5%，重复压测取中位，还要大于噪声极差。任一道不过就停止后续测试，不再占用设备时间，但失败证据保留。为什么按这个顺序——越靠前的越便宜，先用几秒钟的对比挡掉大部分不合格的候选。
下面三条是这一页的落点，三条防止自欺的约束。第一，口径先冻结：模型、负载、阈值与预算随任务写定，改了之后已有结果不再沿用。第二，测的是同一个候选：隔离副本、记录产物身份、启动时核对，不会出现测 A 报 B。第三，不能靠少干活变快：输入、精度、上下文与缓存全部冻结，prompt 的 token 数必须等于冻结值，诊断和正式压测分开跑。
右边放这条流水线判出来的实际结果。最后一条口径：只有独立复验通过的收益才进入最终交付，筛选阶段看起来有收益、复验没过的，一个都不算。
被问到再说 ——
质量这一道如果取零容差，在小筛选集上一道题就是几个百分点，而且与容许一定的数值漂移自相矛盾：漂移唯一的表现形式就是临界题翻转。更稳妥的做法是同一批题目上的配对检验。
重复三次取极差只能作为粗略估计，而且基线与候选分处不同时间段，设备漂移会直接进入对比。要让数字经得起追问，需要在同一窗口内交错测量 A / B / A。
第一道比较的是候选与 M100 基线，而不是参考实现，因此基线自身的数值错误发现不了。架构接入阶段已有冻结的独立参考，性能调优阶段应该在 A 阶段继承一次。

## Slide 7
算子层 · 生成与性能迭代
M100 Agent：算子生成与性能迭代
从需求或已有实现出发，先确认精度正确，再迭代性能；写与判分开，判的一侧没有模型
写算子 | Agent 全流程唯一的模型
澄清需求与约束
比较方案，固定输入语义
依据硬件说明卡生成实现
明确数据搬运、计算与同步
判算子 | Harness 固定规则，无模型
L0 编译与运行 构建并启动，失败即返工
L1 数值验证 多形状多精度对照独立参考
Bench 真机计时 固定负载，重复测量
Profile 瓶颈分析 模拟器定位，不作判据
交付候选实现
评测结果与瓶颈证据回传，进入下一轮
与硬件耦合的只有后端这一层：编译 · 运行 · 性能采集 backend/
换新芯片只需补齐这一层，写与判的流程无需改动
batch_norm 实测样例 单算子
固定工作负载
256 × 4096
fp32 · 总流量 8.39 MB
相对基线加速
1.37×
13.24 → 9.66 µs
最优版本重复测量
9.66 µs · iters=200
空闲卡上复测
单算子样例，尚无规模化统计；
基线 batch_norm_v4，详见下一页
与算子团队协作，沉淀 Skills 与开发经验；真机实测为准，模拟器只用于定位
6 / 10
Notes: 【6 / 10 · 算子层 · 生成与迭代 · 约 100 秒（1:40）】
这一页是算子层：xpugen 怎么写算子、怎么判算子。
左边写算子，是全流程唯一的模型。生成之前先澄清需求与约束、比较方案、固定输入语义，然后依据硬件说明卡生成实现，明确数据搬运、计算与同步。
右边判算子，是固定规则，这一侧没有模型。L0 编译与运行，L1 多形状多精度对照独立参考，Bench 在固定负载上真机计时，Profile 用模拟器定位瓶颈——注意 Profile 不作判据。评测结果与瓶颈证据原样回传，进入下一轮。
下面一行是架构要点：写与判都不碰硬件，与硬件耦合的只有后端这一层，编译、运行、性能采集。换新芯片只需补齐这一层。
右边是目前的实测样例，batch_norm：固定 256 乘 4096 的负载，fp32，相对 batch_norm_v4 基线加速 1.37 倍，13.24 微秒降到 9.66。这是单算子样例，还没有规模化统计，所以这里不报聚合指标。
下一页用 batch_norm 给一次完整的迭代记录，包括被丢弃的那两轮。
被问到再说 ——
1.37 倍的基线是 batch_norm_v4 的 13.24 微秒，不是现有库实现，也不是未调优的草稿，被问到时按这个口径回答。
9.66 微秒是在空闲卡上复测 200 次的结果。这能说明没有明显抖动，但不同卡况之间仍有差异，被追问时按实际测量条件回答，不要说成已验证稳定。
轮数口径：精度收敛默认八轮；性能调优不设轮数上限，铁律是连续若干轮没有进展才允许下停滞结论。

## Slide 8
算子层 · 一次完整的迭代记录
batch_norm：八轮迭代，achieved 从 0.532 到 0.730
判定全部来自真机测量——更慢的两轮当场丢弃，没有一轮是靠模型自己说好
工作负载 N=1 · C=256 · HW=4096 · fp32 1,048,576 元素，读写各 4 MB，总流量 8.39 MB | roofline 7.049 µs 按带宽上限计算，不含发射槽约束与固定开销
achieved = roofline 耗时 ÷ 实测耗时
目标 0.70 · 10.07 µs
拷贝地板 0.717 · 9.83 µs
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
交付
0.532
0.601
0.468
0.401
0.719
0.730
● 保留 ● 真机测出更慢，当场丢弃 ● 交付复测
八轮迭代 三轮保留，两轮丢弃
0
batch_norm_v4 基线
13.24
基线
1
标定纯拷贝地板（探针）
9.83
探针
2
换原生 rsqrt 指令
11.72
保留
3
shared 广播系数
15.06
丢弃
4
host 折系数 + 每次 H2D
17.60
丢弃
5
修 copy 的寄存器 spill
9.81
保留
6
fold 成 scale*x+shift
9.82
保留
7 · 8
模拟器脚手架 · 修 ABI
—
基建
交付
空闲卡复测 iters=200
9.66
交付
同一实现，换个 shape
固定 launch 开销约 1.95 µs，
小 shape 整个被它吃掉
2 × 1600
0.143
0.344 → 2.407 µs
32 × 6400
0.364
1.377 → 3.788 µs
64 × 4096
0.449
1.762 → 3.925 µs
256 × 4096
0.724
7.049 → 9.736 µs
读数 roofline 只是上界，纯拷贝地板 9.83 µs 才是这张卡的天花板——交付已经打在上面
第 4 轮的 17.60 µs 含每次调用的 H2D 上传，不只是 kernel 本身；交付复测、地板探针、下排 shape 表各为独立批次，0.730 与 0.724 不应互相换算
7 / 10
Notes: 【7 / 10 · 算子层 · batch_norm 迭代记录 · 约 195 秒（3:15）】
上一页讲 xpugen 怎么写、怎么判，这一页给一次完整的记录：batch_norm，从基线到交付。
工作负载先说清楚：N=1、C=256、HW=4096，fp32，一百零四万八千个元素，读写各 4 MB，总流量 8.39 MB。按带宽上限算，roofline 是 7.05 微秒。
先看第 1 轮，它是这一页的关键。这一轮没有改任何实现，只做了一件事：测一个纯拷贝 kernel 搬同样多的字节要多久。答案是 9.83 微秒，achieved 0.717。也就是说，roofline 算出来 7.05，但这张卡上光把数据搬一遍就要 9.83——真实的天花板是 0.717，不是 1.0。先把天花板标出来，后面每一轮才知道还剩多少空间。
右边是五轮改动，表上都有，我只点两处。第 3 轮想用 shared 广播系数，加了同步之后反而更慢，15.06 微秒、0.468，当场丢弃；第 4 轮想把系数挪到 host 侧折好，但每次调用都要把系数 H2D 上传一遍，连上传一起算 17.60 微秒、0.401，是八轮里最差的一个，也丢弃。
真正有效的是第 2、5、6 轮：换原生 rsqrt 指令到 0.601，修 copy 路径的寄存器 spill 到 0.719，再把折叠做成 scale 乘 x 加 shift 持平交付。第 7、8 轮是补脚手架和修 ABI，没有性能变化。交付前在空闲卡上复测两百次，9.66 微秒，achieved 0.730。
两件事值得强调。第一，八轮里只有三轮带来收益，两轮被真机测量当场否掉——这和第 5 页模型层是同一套做法：判定不听模型解释，只看测量。第二，现在已经打在拷贝地板上，再怎么优化计算都不会有收益，要再快只能换访存方式。
最下面一条是同一个实现换 shape 的结果。256 乘 4096 能到 0.724，但 2 乘 1600 只有 0.143——固定 launch 开销大约 1.95 微秒，小 shape 整个被它吃掉。所以算子的 achieved 必须连着 shape 一起报，单拎一个数没有意义。
被问到再说 ——
roofline 的口径：按带宽上限算，不含发射槽约束，也不含约 1.95 微秒的固定开销。所以它是上界，不是可达目标——这正是第 1 轮要去标定纯拷贝地板的原因。
交付复测的 9.66 微秒，略快于第 1 轮地板探针测到的 9.79 到 9.88。两者不是同一次测量，卡的状态不同，应当理解为交付已经打在拷贝地板上，不要解读成超过了地板。
第 4 轮的 0.401 是按 17.60 微秒的整体耗时算的，里面含每次调用的 H2D 上传。kernel 本身没有变慢，是这次上传把整体拖垮了，所以丢弃的理由是整体变慢。
这是单算子的记录。它能说明迭代机制有效，不能说明模型级收益——0.532 到 0.730 换到整模型值多少，取决于 batch_norm 在端到端耗时里的占比，下一页展开。

## Slide 9
难点 · 回到模型层看收益
同样把一类算子耗时降低 30%，整步收益取决于它原来的占比
假设算例：固定总耗时 100 ms，其他部分不变；非模型实测，也不是 SLO 容量预测
单步耗时示意
其他部分不变
基线
Attention
耗时 −30%
GEMM
耗时 −30%
场景 A
短输入，GEMM 为主
GEMM 80%
Attention 10%
其他 10%
100 ms
固定初始耗时
−3%
97 ms
100 − 10×30%
−24%
76 ms
100 − 80×30%
场景 B
长上下文，Attention 变重
GEMM 50%
Attention 40%
其他 10%
100 ms
固定初始耗时
−12%
88 ms
100 − 40×30%
−15%
85 ms
100 − 50×30%
为什么要回到模型看收益
1
占比决定直接收益
占比小的算子再快，也带不动整步
2
整步耗时还不是服务容量
排队、批次、缓存与时延目标仍会改变结果，
下一页给出完整的换算办法
3
每轮优化后重新定位
局部提速后瓶颈可能转移，
下一轮应按新的 Trace 重排优先级
A
GEMM 80%
B
GEMM 50%
Attention 40%
GEMM
Attention
通信等其他
假设占比
结论 先按负载判断优化优先级，再用整模型压测确认最终收益
表中四个数为按占比直接换算；真实服务还要叠加排队、批次与缓存的影响
8 / 10
Notes: 【8 / 10 · 回到模型层看收益 · 约 120 秒（2:00）】
刚才那条 batch_norm 曲线最后停在 0.730。但那是算子自己的口径——放到整个模型里值多少，这一页用一个算例说明。
先说清楚这是假设算例：固定总耗时 100 毫秒，其他部分不变，既不是模型实测，也不是 SLO 容量预测。
两个场景，区别只在算子占比，而占比是由输入形状决定的。场景 A 是短输入，GEMM 占 80%、Attention 占 10%；场景 B 是长上下文，Attention 涨到 40%，GEMM 降到 50%。
现在同样把一类算子的耗时降低 30%。场景 A 里优化 Attention，整步只降 3%；优化 GEMM 降 24%——同样的算子提速幅度，对整步的贡献差了八倍。换到场景 B，两者变成 12% 和 15%，差距几乎没有了。
右边三条是为什么要回到模型看收益。第一，占比决定直接收益，占比小的算子再快也带不动整步。第二，整步耗时还不是服务容量，排队、批次、缓存和时延目标都会改变最终结果——下一页给出完整的换算办法。第三，每轮优化之后瓶颈可能转移，下一轮要按新的 Trace 重排优先级。
结论就是最下面这句：先按负载判断优化优先级，再用整模型压测确认最终收益。
被问到再说 ——
四个数都是按占比直接换算：整步降幅等于该算子占比乘以提速幅度。场景 A 的 GEMM 是 80% × 30% = 24%，Attention 是 10% × 30% = 3%。
这里只算了单步耗时。真实服务里 TTFT 包含排队，提速会被放大；而 decode 阶段受显存带宽约束，提速可能被吃掉。所以最终仍要压测。
占比本身随输入形状变化：长上下文下 attention 的占比会显著上升，所以优先级要按目标负载重新算，不能套用别的场景的结论。

## Slide 10
方法 · 模型层如何给算子排优先级
M100 Agent：先估算，再实测校准，最后用于优化优先级判断
五层共用同一套参数：算子、特性、布局任何一处变化，都能一路传到 SLO 与单机容量
算子级 越往右越接近业务指标，也越依赖实测校准 模型级
KERNEL
算子耗时
max(计算时间, 访存时间)
+ 启动 / 通信开销
STEP
单步耗时
按真实 batch 形状
汇总各类算子耗时
区分 prefill / decode
SCHEDULE
请求时延
模拟请求与批次
考虑缓存准入
得到时延与吞吐
SLO
服务目标
按业务目标判断
TTFT / TPOT 达标率
观察先超标的环节
CAPACITY
单机容量
搜索满足 SLO 的
最大请求到达率
比较候选部署方案
实测校准：用服务日志与压测校准预测偏差，再重新选择优化方向
Agent 如何使用这条链 三件事进度不同，页面上如实标注
定位热点
已接入
按真实 Trace 定位热点
在固定负载上验证候选
What-if 推演
待 M100 校准
算子提速 → 预测变化
校准后用于筛选方向
向算子层提需求
待补齐
形成 shape 与实现需求
新内核回接后做模型复验
换算链只用于排优先级；任何进入交付的收益，都以整模型实测为准
9 / 10
Notes: 【9 / 10 · 算子耗时到服务容量 · 约 110 秒（1:50）】
上一页留了个问题：怎么系统地判断该先优化哪个算子。这一页就是那个办法——从算子耗时一路算到单机容量。
五层从左到右，越往右越接近业务指标，也越依赖实测校准。算子耗时取计算时间和访存时间的较大者，再加启动与通信开销；单步耗时按真实 batch 形状汇总，区分 prefill 和 decode；请求时延要模拟请求与批次、考虑缓存准入；再按业务目标判断 TTFT、TPOT 的达标率，看哪个环节先超标；最后搜索满足 SLO 的最大请求到达率，也就是单机容量。
下面这条回环是关键：用服务日志与压测校准预测偏差，再重新选择优化方向。没有校准，这条链只能排序，不能报数。
Agent 目前怎么用它，三件事进度不同，页面上如实标注了。定位热点已经接入，按真实 Trace 找热点、在固定负载上验证候选。What-if 推演等 M100 校准，校准之后用来筛选优化方向。向算子层提需求这条还待补齐，要形成 shape 与实现需求，新内核回接后再做模型复验。
一句话过渡：这条链只用于排优先级；任何进入交付的收益，都以整模型实测为准。
被问到再说 ——
这条链目前的预测偏差还没有在 M100 上标定，所以 What-if 那一格标的是待校准。在标定之前，它只用来比较候选的相对优劣，不对外报绝对数字。
容量定义是满足 SLO 的最大请求到达率，依赖具体的 TTFT / TPOT 目标；换一组业务目标，排序可能变化。
这条链按单实例算容量。多机与 PD 分离下还要叠加跨机通信与路由，不在本页范围内。

## Slide 11
收尾 · 现状与下一步
回到第 1 页的命题：适配成本降下来了多少
如实对账——哪些已经自动跑，哪些仍然靠人，哪些还没做
已经自动跑
第 4 - 7 页
基线建立与全量评测
候选迭代与三道条件验收
Trace 采集与热点定位
失败证据与逐轮回放
人不在回路里，跑完才看结果
仍然靠人
第 4 页两端
定目标、冻结验收口径
新架构的接入判断
未知缺陷的根因定位
交付与否的最终决定
这几项短期内不打算交出去
下一步补齐
第 8 - 9 页
换算链在 M100 上校准
模型层与算子层自动交接
规则与补丁沉淀为可复用知识
适配成本的量化对账
按这个顺序做，先校准再谈预测
命题 把重复判断交给 Agent，一个模型一个模型往下压
三列按当前进度如实分栏；左列已在 M100 上跑通，右列尚未开始
10 / 10
Notes: 【10 / 10 · 现状与下一步 · 约 75 秒（1:15）】
最后回到第 1 页的命题，如实对一次账。
左边这列已经能自动跑：基线建立与全量评测、候选迭代与三道条件验收、Trace 采集与热点定位、失败证据与逐轮回放。这几件人不在回路里，跑完才看结果。
中间这列仍然靠人：定目标和冻结验收口径、新架构的接入判断、未知缺陷的根因定位，以及交付与否的最终决定。这几项短期内不打算交出去。
右边这列还没做：换算链在 M100 上校准、模型层与算子层的自动交接、规则与补丁沉淀为可复用知识，以及适配成本本身的量化对账。顺序是定的——先校准再谈预测，没有校准的预测只能排序，不能报数。
命题没有变：把重复判断交给 Agent，一个模型一个模型往下压。
被问到再说 ——
左列那四项已经在 M100 上跑通，但样本是单模型；规模化之后哪些规则需要调整，现在没有数据，不要说成已经验证。
适配成本的量化对账还没做。第 1 页那三个待填的数就是对账口径——人周、算子缺口数、复验轮次。被问到省了多少成本时，如实说这个数还没有。