## Slide 1
SGLANG-MAESTRO · 方案评审
从算子级到模型级
SGLang 适配调优 Agent
面向 M100 芯片的单机部署，用三个 Agent Loop 分别助力：
框架迭代、模型适配与评估优化、算子绑定评估与优化
A
框架迭代
B
模型适配
评估优化
C
算子绑定
评估优化
三个 Loop 共用一套证据底座
离线可跑 · 结论可追溯到 SGLang 源码与实测数据 · 知识快照：SGLang 72730d6（2026-10-14）

## Slide 2
全局 · 三个 AGENT LOOP
三个 Agent Loop 分层咬合：框架定规则，模型定目标，算子定成本
模型适配与算子优化互为输入：模型告诉算子先做什么，算子告诉模型实际要花多少
A
Loop A 助力框架迭代
这一版 SGLang 在 M100 上能开哪些特性、
插件要补什么
源码能力快照
特性可行性
收益估算
合并 launch
B
Loop B 助力模型适配与评估优化
新模型能不能上、怎么配、单机 SLO 内能扛多少
适配分析
精度布局
仿真评估
压测校准
C
Loop C 助力算子绑定评估与优化
每个算子实际跑哪条实现、慢在哪、先优化谁
绑定解析
实测对比
优化手段
A/B 复测
↓ 提供规则：启动参数、特性约束、平台 hook、算子分发规则
↑ 回传缺口：OOT 平台不支持的子系统、待实现的 hook
算子缺口 · 热点
按占 step 比例排序
实测耗时
校准成本模型、重新规划
共用证据底座
SGLang 源码静态分析
不导入 SGLang，每条事实带源码位置
算子级 step 成本模型
roofline + launch 间隙 + α-β 通信
实测校准
server 日志与压测结果拟合系数
02 / 09
虚线 = 规划中 · 与原场景的对应：A ≈ 场景 3（框架特性） B ≈ 场景 1 + 5（适配、部署） C ≈ 场景 2（算子性能）

## Slide 3
A
LOOP A · 助力框架迭代
SGLang 每升一版，Agent 重算 M100 能开哪些特性、怎么调
知识来自源码静态分析，而不是人工维护的经验清单：换版本重跑一次同步，结论跟着版本走
触发
SGLang 新版本
新特性
M100 插件更新
① 同步知识
静态分析源码
生成能力快照
不导入 SGLang
无需 GPU
② 判可行
复用 SGLang
自身的校验规则
核对插件 hook
与平台能力
③ 算收益
成本模型估算：
KV 容量
decode 吞吐
TTFT · TPOT
④ 出配置
可共存的特性
合并成一条 launch
会被拒绝的组合
提前剔除
产出
合并后的 launch
插件 hook 清单
框架缺口清单
压测校准后更新结论；SGLang 升级时整条链重跑
规划中：两版快照自动 diff，只重算受影响的结论
能力快照里有什么 示例：SGLang 72730d6
521
启动参数
284
模型架构
37
平台 hook
56
算子分发类
9
OOT 守卫
每条事实带源码位置（文件:行号）。特性顾问覆盖 DP attention、prefill / decode CP、LayerNorm SP、DeepEP、EPLB、TBO / SBO、HiCache、MTP / EAGLE / NGRAM 等
例：Agent 交给框架迭代的“缺口与拐点”
7 个子系统在 OOT 平台上直接拒绝（KV 分片、统一内存池、fp4 / mxfp8 KV pool 等） → 插件或上游要补的接缝
2 处要求插件实现 hook 才能用：CUDA graph runner、piecewise 编译后端 → 插件开发清单
低 ridge point 芯片上，投机解码的 verify 在小 batch 就转为算力受限 → 给出收益消失的 batch 拐点
03 / 09
虚线 = 规划中；数字来自内置能力快照（SGLang 72730d6，2026-10-14）

## Slide 4
B
LOOP B · 助力模型适配与评估优化
新模型上 M100：从“能不能跑”一路推到“单机 SLO 内扛多少”
关键步骤都产出可执行命令；实测数据回来后校准成本模型、重新规划
模型级目标
单机 SLO 内
能扛多少请求
1 适配分析
架构 · hook · 算子缺口
2 精度路线
按精度算几卡放得下
3 特性组合
接 Loop A 的 launch
4 仿真评估
TTFT · TPOT · SLO
5 压测验证
目前人工执行命令
6 校准回灌
拟合系数 · 重新规划
1
候选方案怎么来
先套 Loop A 调好的 launch；TTFT 先超标时试 prefill 更快的布局（prefill CP、关 DP attention），TPOT 先超标且没开投机解码时试 mixed chunk（1024 / 512 / 256）
2
怎么算
仿真 SGLang 调度：prefill 优先、chunked prefill、KV 准入与回收、DP rank 同步走 step；按 P90 判 SLO，二分搜索单机在 SLO 内的最大到达率
3
怎么信
server 日志拟合 prefill / decode 系数（实测 / 模型取中位数）；压测检查预测偏差是否在 ±20% 内
与 Loop C 的接口
→ 算子缺口按占 step 比例分级（≥10% 高、≥3% 中）交给 Loop C
← 算子实测耗时回来，校准成本模型后重新规划
04 / 09
虚线 = 规划中：自动拉起服务与压测（--allow-exec）、自动 A/B 调参

## Slide 5
C
LOOP C · 助力算子绑定评估与优化
算子先查“绑没绑对”，再查“快不快”，按模型占比排优先级
绑定 = 模型的每个算子在 SGLang 里最终分发到哪条实现。生成了 kernel，不等于模型用上了它
① 绑定评估：模型用上的是哪条实现
模型实际用到的算子族
norm · RoPE · 激活 · attention · KV 写入 · MoE · 线性层 · 通信
SGLang 分发入口
算子分发类 · 注意力后端 · 量化方法 · 平台 hook
M100 上实际走的路径 缺口按占 step 比例排序
厂商实现
SGLang 内置实现
回落 torch 实现
能跑但有 host 同步
无可用实现
当前配置会报错
绑定陷阱：模型能跑通，注册的 kernel 却没被调用
register_oot_forward 只认精确类，子类不会继承注册
类自己重写 forward() 又不走分发时，注册的 kernel 根本不会被调用
Agent 从 SGLang 源码解析类继承链（MRO），直接标出这类路径
② 性能评估与优化：慢在哪、值不值得改
1
按真实形状算期望
从 step 标注重建 batch 形状，用同一成本模型算各类 kernel 的期望耗时
2
定位异常
远低于屋顶线 · kernel 间空隙 · 未走图 · 耗时离群 · rank 不均衡
3
匹配优化手段
融合 · 通算重叠 · 多流 · L2 权重预取 · MoE 调优配置，按芯片能力取舍
4
量化收益
每条发现折算成 ms/step 与占比（≥10% 高、≥3% 中），交给 Loop B
5
A/B 复测
规划中：自动执行；目前按报告里的命令人工复测
与平台算子 Agent 的衔接（规划中）
平台 kernel → 核对是否被分发 → 真实形状复测 → Loop B 换算模型级收益
05 / 09
状态取值与判定规则来自 SGLang 源码快照（72730d6）；虚线 = 规划中

## Slide 6
差异 · 算子级 VS 模型级
与平台算子 Agent 互补：它把 kernel 做快，我们把模型跑好
我们不止做算子级：以算子级结果为输入，一路评估到 step、调度和单机 SLO
层级
这一层要回答的问题
谁来做 · 怎么做
我们 · 模型级
平台算子 Agent · 算子级
L5 单机 SLO
单机在 SLO 内能扛多少请求？先超标的是 TTFT 还是 TPOT？
单机部署仿真：二分搜索 SLO 内最大到达率
L4 调度与特性
chunked prefill、DP attention、投机解码、HiCache 怎么开？
特性顾问 + 调度仿真
L3 Step
真实 batch 形状下谁占大头？融合边界、通算重叠、多流、预取？
trace 期望对实测；评估融合、通算重叠、多流、预取
L2 算子绑定
模型的每个算子分发到哪条实现？缺口在哪、影响多大？
静态解析分发路径；缺口按占 step 比例排序
L1 Kernel 实现
单个 kernel 的 tiling、访存、指令怎么写最快？
生成与调优 kernel
以平台 kernel 为输入
评价口径不同
算子级：kernel 耗时、离屋顶线还有多远
模型级：单机 SLO 内容量、TTFT / TPOT、SLO 达成率
协作接口（规划中）
我们 → 平台：按模型级收益排序的算子需求（目标 shape、绑定位置）
平台 → 我们：kernel；接入后由我们做模型级复测与校准
06 / 09
虚线 = 规划中：与平台算子 Agent 的自动对接

## Slide 7
深挖 · 难点
难点：算子同样快 30%，单机容量可能只涨 2%，也可能涨 40%
推演：Qwen3-32B · 单机 8 卡、单个 TP8 实例 · 成本模型 + 离散事件仿真；未经实测校准，只用来说明方法
单机 SLO 内容量
最大到达率
基线
attention
耗时 −30%
GEMM
耗时 −30%
chat
输入 1–4K
P90 TTFT ≤ 2 s
P90 TPOT ≤ 50 ms
2.69 req/s
TTFT 先超标
+1.7%
2.74 req/s
仍是 TTFT 先超标
+40%
3.75 req/s
仍是 TTFT 先超标
长上下文 RAG
输入 25–32K
P90 TTFT ≤ 8 s
P90 TPOT ≤ 60 ms
5.8 req/min
TTFT 先超标
+21%
7.0 req/min
转为 TPOT 先超标
+31%
7.6 req/min
转为 TPOT 先超标
芯片参数暂用内置 H20 预设（公开规格 + 默认效率假设）；M100 规格写入 YAML 即可重跑
基线 = 单个 TP8 实例 + EAGLE3（接受率假设 0.7）；launch 固定，只改算子耗时
为什么不能直接换算
1
占比随形状变
prefill 里 attention 的占比：4K 输入约 7%，32K 约 38%
4K
GEMM 82%
32K
GEMM 55%
attention 38%
GEMM
attention
通信等其他
TP8 估算
2
先超标的指标决定哪段有用
chat 先超标的是 TTFT，prefill 约八成时间在 GEMM：GEMM 快 30%，容量 +40%（TTFT 含排队，提速被放大）；attention 只占约 7%，仅 +1.7%
3
瓶颈会转移
RAG 两种提速后，先超标的都从 TTFT 变成 TPOT：下一轮先优化谁，要按新瓶颈重新排
结论：算子优化值不值得做、先做哪个，要放到“负载 + SLO + 部署”里算——这正是模型级 Agent 的工作
07 / 09
复现：deploy --model qwen3-32b --hardware h20 --sizes 8 --no-pd 取基线 launch；launch 固定，用脚本把算子耗时 ×0.7 后重测单机容量

## Slide 8
深挖 · 解法
解法：一条从 kernel 算到单机容量的换算链，实测校准后再做决策
五层共用同一套模型和参数：算子、特性、布局任何一处变化，都能一路传到 SLO 和单机容量
算子级
模型级
KERNEL
算子耗时
roofline：
max(算力, 访存)
+ launch / 图间隙
+ α-β 通信
效率系数取自芯片 YAML
STEP
单步耗时
按真实 batch 形状
逐层累加各类算子
prefill / decode / mixed
trace 的形状从 step
标注里重建
SCHEDULE
请求时延
离散事件仿真 SGLang
prefill 优先
chunked prefill
KV 准入与回收
DP rank 同步走 step
SLO
SLO 判定
按 P90 判 TTFT / TPOT
统计 SLO 达成率
标出先超标的指标
CAPACITY
单机容量
二分搜索 SLO 内
最大到达率
候选配置逐个比较
取容量最高的
实测校准 server 日志拟合 prefill / decode 系数；压测检查预测偏差是否在 ±20% 内；校准后重新规划
Agent 怎么用这条链
排优先级
已实现
算子缺口、融合 / 重叠 / 异常等发现
都折算成 ms/step 与占 step 比例来分级
what-if
规划中：做成命令
算子提速 → 重新仿真 → 单机容量变化
上一页的推演就是用这条链手工跑的
向 Loop C 与平台提需求
规划中
从“把 X 做快”
变成“这些 shape 下快多少、单机容量涨多少”
08 / 09

## Slide 9
现状与下一步
评估与决策已打通，下一步把执行与复测自动化
A
Loop A 框架迭代
已实现
源码能力快照（sync-knowledge）
特性顾问：判可行、算收益、给参数
插件 hook 清单与合并 launch
规划中
两版快照自动 diff
插件脚手架生成
特性 A/B 自动执行
B
Loop B 模型适配与评估优化
已实现
适配分析 · 精度路线 · bring-up 计划
单机部署仿真 · launch / 压测命令
日志 / 压测校准 · 一键 run
规划中
自动拉起服务与压测（--allow-exec）
自动 A/B 调参
C
Loop C 算子绑定评估与优化
已实现
算子绑定解析与缺口排序
roofline 与 trace 诊断
融合 / 通算重叠 / 多流 / L2 预取评估
规划中
优化项 A/B 自动复测
what-if：算子提速 → 单机容量
对接平台算子 Agent
定位：不替代算子生成，而是把算子能力兑现为模型级收益
09 / 09