## Slide 1
模型适配调优，是生态建设的关键成本
开源模型按天迭代，优化适配按月交付——生态跟进存在效率差
模型侧：高频上新
多模型
主流模型持续更新
Qwen · DeepSeek · Kimi
新架构
模型结构与计算精度持续演进
MoE、多模态、低比特量化
快迭代
开源社区实现快速演进
推理框架与底层算子需同步跟进
适配侧：链路冗长
适配
从启动到精度、性能达标
跨层排查，依赖工程经验
补齐
框架特性与算子缺口逐项补齐
算子缺少实现或路径不匹配
复验
每次改动均需全流程重新验证
人工回归重复度高，调优经验难以沉淀
迭代压力
芯片竞争力取决于硬件能力、软件成熟度与模型覆盖度
硬件能力在发布那天就定型，模型覆盖度每天被社区改写——适配效率直接决定了硬件算力能否及时转化为业务价值。
唯 有大幅降低单模型适配成本，才能持续扩大模型生态覆盖面
把重复的排查、评测与调优工作，沉淀为可复用的自动化 Agent 流水线。
1 / 14

## Slide 2
如何把 M100 上模型适配的成本打下来

## Slide 3
昆仑芯 M100 软件栈
Agent 聚焦两大核心任务：模型适配调优、算子补齐提速
Agent 直接参与
模型层的工作
框架与
推理库
SGLang
vLLM
FlashInfer
推理内核库
XInfer
模型接入 · 服务验证 · 按实测调优
算子层的工作
算子库
XPU Math
XCN_ATEN_OPS
XHPC
XBLAS / XPUDNN / XFA
XCCL
算子缺口补齐 · 生成与调优 · 真机验证收益
深度学习框架
PyTorch
编译器 · 运行时
硬件与驱动
XCUDA（XTDK） · xTriton · XPU Runtime & Driver · 昆仑芯 M100
3 / 14

## Slide 4
M100 Agent： 总体方案（写判分离 · 双层同构 · 跨层闭环）
两层架构同构——Agent 仅负责生成优化方案，准入判定完全交由固定规则与真机实测；核心差异在于评测粒度。
层级定位
① 任务输入
② AI 生成侧（写）
唯一引入大模型的位置
③ 确定性验证侧（判）
纯规则驱动 · 真机实测
④ 准入出口
【模型层】
model-agent
模型接入与性能调优
人：定目标与边界
负载 / 精度 / 预算
Agent 生成接入、优化方案
服务配置与图融合补丁
整模型真机端到端验收
输出对齐 · 质量不降 · 吞吐提升
人
判断交付
✕ 不过即回退，带着原因退回
【算子层】
xpugen
面向 M100 自动生成算子实现并调优，提升aten算子的覆盖泛化
算子规格与约束
目标 Shape 与硬件规格
Agent 基于已有skills优化算子
生成并调优 Kernel 代码
Harness 单算子评测
编译通过 · Golden 对齐 · 真机实测更快
候选库
交付实现
✕ 不过即淘汰，带着证据退回
② 算子层 → 模型层
交付新算子内核，合入候选分支重跑整模型复验
① 模型层 → 算子层
Trace 定位瓶颈算子，下发 Shape 规格
核心原则： 算子局部加速 ≠ 整模型收益；任何算子优化必须回流通过整模型真机复验方可交付
算子 bench 衡量的是局部收益；能否交付，由真实模型上的复测决定
4 / 14

## Slide 5
M100 Agent：模型层适配与优化
已有流程可自动执行；新架构、未知缺陷与关键决策仍需要人工参与
模型适配 新架构逐层验收
性能调优 实测环境下迭代优化
持续优化 按 Trace 持续迭代
人：定义目标与边界
模型 / 负载 / 并发
精度阈值与预算
已知缺陷与修复方案
确定输入与任务约定
目标改动后，历史结果不再沿用
交给 Agent
Agent：在固定约束内自动迭代
A
建立基线
先完成环境预检，再验收基线
B
采集 Trace
执行性能剖析采样，仅用于瓶颈诊断
C
候选迭代
小步改动，逐轮验证收益（大型修改，人工介入）
D
最终复验
重测基线与候选，独立复核收益
每个候选如何验收 → 下一页
人：判断交付
复核最终精度、性能收益与失败日志
验证通过：导出标准化部署与启动方案
验收失败或无收益：转交人工深度诊断
支持逐轮溯源，必要时一键回退
交付引用已验证的隔离副本
交回给人
将验证过的规则、补丁与失败记录沉淀下来，供下一次任务复用
5 / 14

## Slide 6
M100 Agent：模型层Agent运行机制视图
任务基准 · 锁定评测条件与版本
optimization-task.json 确定模型、精度、负载、准入门槛 ｜ generation-task.json 设定固定文本对齐测试与评测集达标要求 ｜ backup/ 留存初始基线备份 + 加载调优知识库
1 性能采样（Trace）
拉起一次性独立服务，通过profile接口获取性能数据
2 耗时归因（对齐到代码）
获取目标阶段（Prefill/Decode），将kernel耗时直接映射到模型代码层，加入累加等数值校验
3 理论上限核算
解析模型配置 → 折算计算量与访存字节 → 推导理论耗时下界与差距倍数
Trace
文件
各类算子
耗时、
调用频次
瓶颈优先
级列表、
异常算子
耗时
4 方案与补丁
规划器
看证据写代码：结合模型源码与锁定的诊断证据，提出优化假设并判断
按需skills：默认只读目录索引，每轮最多按需调取 2 份专项调优指南（Skill），防上下文膨胀
人 · 按需介入
复杂场景由人直接修改，或与规划器协同实现
人工介入不改变准入判定路径，同样须通过下方三道验收门禁
控制器
确定性调度机制（Python）：统一接管硬件设备锁、状态机流转、故障恢复、准入验证与报告生成
硬性约束：规划器无权自行宣告实验成功；数值精度、多模态生成质量及性能收益，全部由控制器独立核验
全量实验追溯：每次实验尝试（Trial）均独立落盘记录，涵盖：候选评估、构建准备、基线测试、基线复核与最终复验
闭环容错机制：方案被拒原因经历史记忆库（Memory）带回下一轮请求；底层基础设施中断不计入方案优化失败
8 端到端A/B对比实验
多次压测取中位数，全程关闭性能剖析器（Profiler），增幅须跨越噪声门槛
7 端到端质量评估
数据集得分不降，格式解析失败与输出截断均严判计入
6 单算子性能初筛
隔离被改算子，直接测速
新旧版本同条件预热，确保对比公平
局部提速达标才进入整模型评测，快速淘汰无效补丁
5 补丁合入与增量构建
在源码工作区执行原位构建，打入隔离补丁
提交规划方案：
优化假设 + 代码补丁 + 证据引用
确认真实收益 → 更新为最新基线 → 触发新一轮采样
6 / 14

## Slide 7
M100 Agent： 单算子理论下界与逐层核算
一个算子的四条路径并行推进，耗时由最慢的一条决定；逐算子求和得到单层，再乘层数得到整模型下界
单步 Decode 逐算子理论下界（µs / 层）
模块
路径
读 MB
写 MB
GFLOP
t_read
t_write
t_comp
t_其它
取 max
×48 ms
input_rmsnorm
cluster
0.14
0.131
0
0.18
0.18
0
0.18
0.009
qkv_proj GEMM
sdnn
21.10
0.328
0.67
16.23
1.78
5.99
16.23
0.779
q_norm/k_norm
cluster
0.33
0.328
0
0.44
0.44
0
0.44
0.021
3D-RoPE(mrope)
cluster
0.33
0.328
0
0.44
0.44
0
0.44
0.021
store_kv(page)
cluster
0.07
0.066
0
0.09
0.09
0
0.09
0.004
decode attention
sdnn
100.93
0.262
0.81
54.85
1.42
7.19
32.4
54.85
2.633
o_proj GEMM
sdnn
17.04
0.131
0.54
13.11
0.71
4.79
13.11
0.629
post_rmsnorm
cluster
0.14
0.131
0
0.18
0.18
0
0.18
0.009
router gate GEMM
cluster
0.66
0.008
0.02
0.50
0.04
0.15
0.50
0.024
topk+softmax
cluster
0.01
0.001
0
0.01
0.00
0
0.01
0.001
act_quant(fp8)
cluster
0.13
0.066
0
0.18
0.09
0
0.18
0.009
permute/shuffle
cluster
0.52
0.524
0
0.71
0.71
0
0.71
0.034
expert gate+up GEMM
sdnn
127.76
0.786
1.61
98.28
4.27
7.19
98.28
4.717
silu_and_mul(+quant)
cluster
0.79
0.197
0
1.06
0.27
0
6.6(SFU)
6.55
0.315
expert down GEMM
sdnn
63.82
1.049
0.81
49.09
5.70
3.60
49.09
2.356
unpermute+combine
cluster
1.05
0.131
0
1.42
0.18
0
1.42
0.068
单层合计
242.3
11.629
橙色为决定该算子下界的那一列：16 个算子里 15 个卡在读，唯一例外是 silu_and_mul 卡在 SFU
单算子理论下界
t_算子 ＝ max（ t_读, t_写, t_算, t_其它 ）
四条路径在硬件上并行推进，算子耗时由最慢的一条决定，不是四项求和
t_读
读字节 ÷ 读带宽
t_写
写字节 ÷ 写带宽
t_算
FLOP ÷ 路径算力（cluster / sdnn × bf16 / fp8）
t_其它
特殊单元耗时，如 SFU
代入一个算子：expert gate+up GEMM
max（ 读 98.28 ， 写 4.27 ， 算 7.19 ）＝ 98.28 µs
读 127.76 MB 定死了下界，算力只跑到 7.3%，写和算全被读掩盖
Roofline：所有算子都落在访存区
带宽屋顶 ＝ 算术强度 × 带宽
fp8 算力屋顶（拐点 171）
bf16 算力屋顶（拐点 85）
4
16
64
256
1/16
1/4
1
2
decode attention
expert GEMM ×2
qkv_proj / o_proj
算术强度（FLOP / Byte）
6 个带计算的算子强度 8–31 FLOP/Byte，另外 10 个 FLOP ＝ 0
单层 242.3 µs × 48 层 ＝ 11.63 ms/步 —— 其中 97.7% 是把权重与 KV 读一遍的时间
7 / 14

## Slide 8
M100 Agent： Qwen3-VL- 30B-A3B 优化记录
使用模型：Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct-channel-fp8 · M100 单卡 TP1 · 1K/1K · 场景优化 Decode 阶段输出吞吐
各类算子耗时与理论上限（Roofline）差距：32 并发纯 Decode · 单位：ms/步 · 理论上限 = 访存字节数 ÷ 硬件带宽
类别
■上限内 ■超出 □优化部分
耗时：基线 → 交付
距理论上限
关联优化项
专家 GEMM（fp8）
8.46 → 8.33
≈1×
3
Attention
2.82
≈1×
—
稠密 GEMM（QKV/O/头）
2.15
≈1×
—
专家重排与合并（含路由）
3.1
27×
2 · 4 · 5
逐元素操作 + 量化
3.51 → 1.75
82× → 41×
1
3D-RoPE（多模态）
1.87
73×
—
Norm 与其他小算子
~1.0
44×
—
优化记录
1
融合 swiglu + 动态量化
单算子优化后 1.75 ms/步（原 3.51）· D device 24.7 → 22.2 ms
交付
2
量化 + shuffle 融合
单算子测试快5.43倍，端到端吞吐增加3%，TPOT 减少3.4%
交付
3
尝试grouped-GEMM group-mode 不同分组策略，没有明显受益
放弃
4
FFN 输出合并换 shuffle_mul_sum_sdnn
劣化0.61×，更慢
放弃
5
路由 softmax + topk + renorm 融合
tpot受益只有0.9%小于波动线，放弃
收益不明显，放弃
同一优化方案在不同并发下的表现
输出 TPS：并发越高，吞吐收益越显著
c1
+9.9%
94.9 → 104.3
c32 · Trace 工作点
+22.5%
959.6 → 1175.7
c64
+30.7%
1199.9 → 1567.7
c96
+35.3%
1307.3 → 1768.8
c128 · 峰值
+37.4%
1370.0 → 1883.0
经 Agent 多轮自动化迭代，128并发吞吐提升 37.4%
8 / 14

## Slide 9
M100 Agent：算子层对抗生成
算子需求或既有实现出发，先保精度对齐，再做性能寻优；生成与评测严格解耦，评测侧完全基于确定性规则
写算子 ｜ Agent 全流程唯一的模型
澄清需求与约束
比较方案，固定输入语义
依据硬件规格生成实现
显式规划数据搬运（DMA）、计算流水与同步机制
判算子 ｜ Harness 规则驱动，无模型
L0
编译与运行 编译构建并拉起测试，失败即打回重改
L1
数值验证 多 Shape、多精度下与golden比较
Bench
真机计时 固定负载，重复测量
Profile
瓶颈分析 模拟器定位，不作判据
batch_norm实测样例
固定工作负载
256 × 4096
FP32 总数据量8.39MB
相对基线加速
1.37 ×
13.24 → 9.66 µs
最优版本测量200轮平均
9.66 µs
详细迭代过程见下一页
交付候选实现
评测结果与瓶颈证据回传，进入下一轮
与硬件耦合的只有后端这一层：编译 · 运行 · 性能采集 backend/
迁移至新芯片时仅需适配该后端接口，“生成与评测”主流程无需改动。
使用算子团队相关skills 和 算子开发优化经验;
9 / 14

## Slide 10
M100 Agent： batch_norm算子优化过程
目标shape N=1 · C=256 · HW=4096 · fp32 1,048,576 元素，读写各 4 MB，总流量 8.39 MB ｜ roofline 7.049 µs（按纯带宽上限推算，不含指令发射约束与 Kernel Launch 固定开销）
带宽达成率（Achieved）= 理论极限耗时 ÷ 实测耗时
- - 目标 0.70 · 10.07 µs
- - 拷贝地板 0.717 · 9.83 µs
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0
1
2
3
4
5
6
7
8
交付
0.532
0.601
0.468
0.401
0.719
0.730
● 保留 ● 真机实测更慢，废弃 ● 交付复测
八轮迭代优化
0
batch_norm 基线
13.24
基线
1
标定纯内存拷贝耗时下限（探针）
9.83
探针
2
替换为硬件原生 rsqrt 指令
11.72
保留
3
shared 广播系数
15.06
丢弃
4
host 折系数 + 每次 H2D（非 kernel耗时）
17.60
丢弃
5
修 copy 的寄存器 spill
9.81
保留
6
计算折叠为 scale * x + shift（乘加融合）
9.82
保留
7 · 8
完善模拟器脚手架与修复 ABI 接口
–
基建
交付
空闲卡复测 iters=200
9.66
交付
同一算子实现，泛化至不同 Shape 的实测表现
固定 launch 开销约 1.95 µs，小 Shape 下 Launch 固定开销占比极高，稀释了计算优化收益。
2 × 1600
0.143
0.344 → 2.407 µs
32 × 6400
0.364
1.377 → 3.788 µs
64 × 4096
0.449
1.762 → 3.925 µs
256 × 4096
0.724
7.049 → 9.736 µs
对比纯内存拷贝极限（9.83 µs），当前算子优化耗时（9.66 µs）已逼近硬件物理极限
10 / 14

## Slide 11
M100 Agent：全栈模型 Roofline 协同优化体系
演进目标（Target State）：算子 · 计算图 · 引擎三层协同寻优；优化目标由约束条件正向推导，最终准入交由真机实测一锤定音
目标层 锚定上限 · 拆解差距
人（输入约束）
业务流量画像
服务时延约束（SLO）
上限核算器 · 纯理论推导（无模型）
仅依据模型配置与硬件物理规格直接推算
理论上限不含实测校准项，不靠实测数据反向拼凑
总差距拆解为三个维度（三个倍率相乘，不是耗时相加）
工作点
×
步间调度
×
单步执行
责任到层，每一项差距均有明确的优化归属
↓ 任务派发：按理论差距大小排序，明确标注归属层级
规划层 外环寻优工作点 · 内环逼近硬件上限
方括号标签表示当前能力成熟度
外环 · 推理引擎
[ 探索中 ]
工作点
显存切分策略 · 单步批大小（Batch Size） · 投机解码（Speculative Decoding）
步间调度
调度与执行重叠（Overlap Scheduler） · 分块预填充（Chunked Prefill）与混跑 · 前缀缓存 · PD 分离部署
↓ 下发：张量形状（Shape）分布 + 新算子需求
↑ 反馈：单步耗时代价曲线 + 时延余量（Budget）
内环 · 计算图 + 算子：在锁定工作点上逼近硬件极限
单步执行
计算图
[ 部分就绪 ]
算子融合 · 多流并发（Multi-Stream） · 通信窗口预取
算子
[ 已就绪 ]
聚焦单个算子内核（Kernel）的极致代码实现
↓ 下发：算子融合规范（契约）
↑ 反馈：新算子内核 + 实测耗时
↓ 提交候选方案（附带层级标签）
↑ 淘汰打回：附带失败原因退回重改
判决层 规则驱动（无大模型） · 真机实测终审
仿真器 · 仅做初筛淘汰，不作准入放行
快速筛除明显劣化的候选方案
（主要用于引擎层策略初筛）
→ 初筛送测
← 实测校准
真机实测 · 唯一准入终审（一票否决）
算子级
L0（编译）/ L1（精度）/ Bench（测速），严格按引擎下发的真实 Shape 评测
计算图级
整模型端到端 A/B 性能压测 + 生成质量门禁评测
引擎级
真实流量回放 · 约束下的吞吐与 P99 · 实测接受长度 · OOM 与抢占 · 长稳 · 多画像不退化
重叠开关前后一致性校验：固定批次逐位一致，混合负载按质量门禁容差判定；
高负载长稳压测排查并发竞态（Race Condition）
闭环演进 验证通过即晋升为最新基线，回流目标层重新核算差距
收敛条件 候选收益无法跨越系统噪声门限时，迭代自动收敛终止
第 7 页是单步口径（ms/步），本页是服务口径（约束下的吞吐），两页的数不能直接对齐
11 / 14

## Slide 12
从『我们自己做生态』到『合作伙伴共建生态飞轮』

## Slide 13
把M100 + Agent 能力沉淀为可交付的智能体产品
把内部沉淀的适配智能体能力产品化，做到可复用、可交付、可复制
核心目标
面向昆仑芯M100智能体产品：可复用 Skills + 统一知识库 + 多智能体协同
● 模型适配与评估优化
● 算子性能分析与生成
● 故障诊断与智能问答
● 性能与精度自动化评估
Skill ｜ 执行
标准化 SOP：能力快照 / 启动配置
框架与插件缺口清单，换版即同步
知识库 ｜ 沉淀
源码级事实：缺口、热点与拐点清单
不靠人工维护，结论跟着版本走
测评体系 ｜ 把关
收益评估 · 压测校准
SLO 与单机容量验证，结果回流知识库
统一编排 · 自我进化 → 把三套体系沉淀为一个多Agent产品
Teams协作流程编排
•分阶段执行工作流，每个阶段明确 输入 / 输出 / 条件
•定义模型适配、调优、算子绑定工作流程
•并行调度：多Agent并行执行，减少等待
Agent角色执行
•角色：可行性评估Agent、适配与性能分析Agent、算子绑定与开发Agent、测试验证Agent
•每个Agent独立执行，协同推进
Skill 知识技能
•包含硬件产品、源码、文档、工具、等先验知识
•调试工具和结果可挂载到Agent上下文全面分析
•优化分析过程和结果可作为Skill自进化输入
13 / 14

## Slide 14
生态飞轮：面向伙伴、最终客户，放大生态收益
把 M100智能体产品 开放出去 —— 降低适配门槛、加速模型覆盖，让昆仑芯生态进入正循环
降低模型适配成本
扩大模型覆盖
反哺软件栈能力
提升芯片竞争力
吸引更多伙伴与客
Looping
生态收益最大化 —— 让每一次适配都可沉淀、可复用，把个体投入转化为昆仑芯的生态资产
14 / 14